综合布线系统

解

决

方

案

项目名称：XXXXXXXXXX项目智能化系统工程

上海天诚通信技术有限公司

Shanghai TianCheng Communication Technology CO.,LTD.

目 录

一、前言	1

二、综合布线系统	2

1、综合布线简介	2

2、屏蔽布线的重要性	4

3、结构化布线系统特点	4

3、综合布线系统设计和安装所涉及的标准与规范	5

三、公司简介	7

1、公司概要	7

2、主要产品	7

3、完善的销售、服务体系	8

4、二十年质量保证承诺	8

5、天诚布线系统认证工程师教育培训	8

四、系统总体设计	9

1、项目概况	9

2、用户需求	9

3、技术方案	9

3.1、工作区子系统	10

3.2、水平子系统	16

3.3、管理区子系统	18

3.4、干线子系统	30

3.5、设备间系统	32

4、总配置清单	33

五、系统施工安装	34

1、工作区	34

2、水平区	34

3、建筑群子系统	34

4、配线架附近的环境要求	35

5、接地和防雷	35

# 一、前言

布线系统的必要性

当今社会，信息已成为一种关键资源，必须精确、迅速地传输于各种通讯设备、数据处理设备和显示设备之间。因此，公司、企业、政府部门都会要求以最快速度对这些通讯及信息系统进行调整和改进，并根据需要配置成各种不同的结构。而在国内，既便是在一些新设计的建筑物内，仍往往沿用过时落后的布线技术，致使各种系统的布线无法兼容，管线拥挤不堪，难以适应新技术的发展，且往往在配在线进行重复投资。随着规模的扩大、设备的更新、人员的变动、环境的变更，这种情况还会变得越来越糟。任何的增添、变动，都可能会引起全局的变动，不但影响工作效率，对公司、企业、政府部门的运营也产生不良的影响。尤其是随着ADSL、FTTB等宽带联结的出现、应用与推广，原来使用的布线系统将无法满足日益增加的信息流量要求。

因此，寻求一种更合理、更优化、弹性强、稳定性和扩展性好的布线技术，已成为当务之急。它不但能够满足现在的需求，更重要的是迎接未来对配线系统的挑战。

结构化布线系统正是在这种背景下推出并被广泛接受的一种布线技术，它能够以一次性的布线投资，解决今后相当一段时间内的所有布线问题。

近年来，信息处理系统发展迅速，对信息传输的快速、便捷、安全性和稳定可靠性要求高。在新建写字楼中，所建网络要求对内适应不同的网络设备、主机、终端、PC及外部设备，可构成灵活的拓扑结构，有足够的系统扩展能力，对外通过电信公网与外部信息源相连，组成全方位多信道的信息访问系统。总之，既要适应当前信息处理的需要，又充分考虑到信息系统未来的发展趋势。

# 二、综合布线系统

## 1、综合布线简介

综合布线是一个模块化的、灵活性极高的建筑物内或建筑群之间的信息传输信道，是智能建筑的“信息高速公路”。它既能使语音、数据、图像设备和交换设备与其它信息管理系统彼此相连，也能使这些设备与外部通信网相连接。它包括建筑物外部网络或电信线路的联机点与应用系统设备之间的所有线缆及相关的连接部件。综合布线由不同系列和规格的部件组成，其中包括：传输介质(含铜缆或光缆)，电路管理硬件(交叉连接区域和连接面板)，连接器，插座，适配器，传输电子设备(调制解调器，网络中心单元，收发器等),　电气保护装置(电浪涌保护器)以及支持的硬件(安装和管理系统的各类工具)。以及电气保护设备等。这些部件可用来构建各种子系统，它们都有各自的具体用途，不仅易于实施，而且能随着需求的变化而平稳升级。一个设计良好的综合布线对其服务的设备应具有一定的独立性，并能互连许多不同应用系统的设备，如模拟式或数字式机的公共系统设备，也应支持图像（电视会议、监视电视）等，即它的所有信息插座能由它所支持的不同种类的设备共享，这就是说同一标准信息插座，可方便地通过跳线定义后即可接插不同通讯协议不同种类的信息设备。

综合布线系统是在传统布线方法上的一次重大革新，其线缆的传输能力百倍于旧的传输线缆，接口模式已成为国际通用的标准，并把旧的各种标准兼容在内。因此用户无需担心目前和日后的系统应用和升级能力，它采取了模块化结构，配置灵活，设备搬迁，扩充都非常方便，从根本上改变了以往建筑物布线的死板，混乱，复杂的状况。

综合布线系统一般由六个独立的子系统组成，采用星型拓扑结构布放线缆，该结构下的每个分支子系统都是相对独立的单元，对每个分支子系统的变动都不会影响整个系统，只要改变结点连接方式就可使综合布线在星型、总线型、环型、树状型等结构之间进行转换。其六个子系统分别为：

工作区子系统(Work Area)

水平子系统(Floor distributor)

管理区子系统(Telecommunications room)

干线子系统(Building backbone cabling)

设备间子系统(Eqiupment)

建筑群子系统(Campus distributor)

建筑物与建筑群综合布线结构图如下：

综合布线系统拓扑图

计算机网络系统：

网内信息传递，包括在不同计算机的进程之间，如远程过程调用，在不同计算机之间，如文件传送，在不同的用户之间，如电子邮件(E-mail)。

网络虚拟终端，用户可以通过它从本地计算机系统去访问网络内的其它计算机系统远程文件访问，适用于分布式处理的情形，档维护，档访问效率高。

远程数据户访问，这是远程档访问的扩充，但比远程档访问效率高。

网内资源共享如电子新闻，信息发布服务和设备资源共享，如远程打印等。

话音通信系统

主要功能是向所有用户提供电话服务以及对外的通信线路。话音通信系统由程控数字电话交换机(PABX)通过综合布线系统连接用户分机构成，并通过综合布线系统的管理子系统把话路(Channel)向所有用户灵活分配，并为未来的宽带综合业务数字网络(B-ISDN)打下基础。

该系统主要包括电话语音传输（包括智能数字电话），图文传真，内线广播等应用。根据各使用单位的情况，话音通信的需求量是比较大的，有的交换机的容量要达到几千门。PABX一般设置在主机房内，其MDF安装位置可以设置在主机房内，可按10:1的比例配置中继线数量，由PABX主机至用户桌面使用综合布线系统。

电话机与综合布线系统的连接步骤是：

本系统将使用通讯总机房集中管理的方式，每条话路通过２或4对干线对（包括数字电话）传输到各楼层，而每条水平线路均按国际标准４对超五类FTP线缆配置，可应用带宽为100Mbps，既满足了目前需求，又为将来发展多媒体数字电话打下基础，并满足宽带的B-ISDN需求。

另外，在数字程控交换机(PABX)连接综合布线时，直拨电话可不经过PABX直接把外线连接到主配线架的话音区，而中继线经过PABX与内线相连，内线再连接上主配线架，构成分机电话线路。

## 2、屏蔽布线的重要性

随着当今信息传输技术的飞速发展，布线系统的传输速率在稳步加快的同时也带来了某种防干扰的脆弱性，这是因为传输信息的频率越高，信号的敏感性增加，同时它们的能量越来越弱，此时的布线系统就越容易受干扰。干扰无处不在，电缆及设备会对其他元件产生干扰或被其他干扰源严重干扰，例如：计算机屏幕， 电动机， 移动电话， 无线电转播设备， 数据传输及动力电缆，等等。潜在的窃听者，网络犯罪及黑客不断增加，由于他们对UTP电缆信息传输的拦截会造成巨大的损害及损失。哪怕没有物理连接，拦截UTP电缆上传输的信息也是非常容易的，侵入者只需要有一台无线接收机，信号处理设备及一台便携机即可工作。数据拦截在几厘米至几百米的范围内都有可能发生，并且在大多数情况下完全无法监测。尤其在使用高速数据网络时，拦截大量信息所需要的时间显著低于拦截低速数据传输所需要的时间。这样，对某些特殊行业，象政府，军队等所受到的威胁就特别大，天诚凭借多年在数据传输及音视频领域的专业应用，开发了一系列独有的屏蔽方式，以提高电缆抵抗电磁干扰/射频干扰的能力，确保了信号的完整性，为数据，音频和视频的顺利传输提供了保证，并避免了故障时间。天诚布线的屏蔽系统在政府、部队、银行项目有着多年的应用。

## 3、结构化布线系统特点

- 系统化工程-结构化布线是一套完整的系统工程,包括传输介质（双绞线(铜缆)及光纤），连接硬件（包括跳线架、模块化插座、适配器、工具等）以及安装、维护管理及工程服务等。

- 模块化结构-结构化布线系统的设计使得用最小的附加布线与变化(如果需要的话)就可实现系统的搬迁、扩充与重新安装。

- 独立于应用-作为CCITT七层协议中最底层的物理层，结构化布线系统构成了某种基本链路，就像一条信息信道一样来连接楼宇内或室外的各种低压电子电气装置。这些信息路径提供传输各种传感信息及综合数据的能力。

- 灵活方便性-结构化布线系统的设计同时兼容话音及数据通信应用。这样一来减少了对传统管路的需求，同时提供了一种结构化的设计来实现与管理这一系统。

- 技术超前性-结构化布线系统允许用户有可能采用各种可行的新技术。这是因为结构化布线系统独立于应用，并能对未来应用提供相当的余度。

## 3、综合布线系统设计和安装所涉及的标准与规范

国际标准和规范有：

- 国际布线标准ISO/IEC 11801-2002

- EIA/TIA 568B《商业建筑物通用布线标准》

- EIA/TIA 568B《商业建筑物通用布线标准》

- EIA/TIA 569 《商业建筑物通信布线线槽和空间标准》

- EIA/TIA-606《商业建筑物通信基础结构管理标准》

- 欧洲标准：EN5016、EN50168、EN50169分别为水平配线电缆、跳线和终

- 端连接电缆以及垂直配线电缆。

- TIA/EIA TSB67《屏蔽双绞线传输性能现场测试规范》

- TIA/EIA/EIA568-A《100欧姆4对超五类屏蔽双绞线附加传输性能规范》

- ANSI/TIA/EIA568-B.2-1《100欧姆6类屏蔽双绞线传输性能规范》

- EIA/TIA TSB－72 标准  集中式光纤布线系统标准

- EIA/TIA TSB－75标准  开放办公室布线系统标准

- BS800 , EN55014  无线电干扰极限

- BS7430-接地

- BS2757，IEC8－绝缘材料的分类

国内标准和规范有：

- 《建筑与建筑群综合布线系统工程 设计规范》GB/T50311-2007

- 《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》GB/T50312-2007

- 《智能建筑设计标准》GB/T50314-2007

- 《大楼综合布线系统总规范》YD/T 926.1-2001

- 《综合布线用电缆、光缆技术要求》YD/T 926.2-2001

- 《综合布线用连接硬件技术要求》YD/T 926.3-2001

- 《中华人民共和国通信行业标准》YD/T 1019-2001

- 《工业企业通信接地设计规范》GBJ79—85

- 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92

- 《计算站场地安全要求》

- 《建筑设计防火规范》

- 《电子计算机房施工及验收规范》SJ/T3000393

- 天诚公司综合布线产品手册

# 三、公司简介

## 1、公司概要

天诚智能集团成立于1988年，以“求实创新，团结奋进”的企业精神，经历十数年的艰苦创业、不断进取，在线缆和接插件研发、生产方面积累了丰富的通信产品技术和经验。现已发展成为下设上海天诚通信技术有限公司、上海天诚线缆有限公司、江苏天诚友谊线缆有限公司、成都中衡网络有限公司等多个实体的企业集团公司，拥有一批多年从事网络布线宽带产品研究、生产和管理的专业人才，并形成了以上海为研发、销售和管理中心，以江苏扬州、上海松江、四川成都为生产基地的发展格局。

公司拥有代表当今世界先进水平的专业生产线和检验、测试仪器设备，拥有2500多名精诚协作、勤劳智慧的员工团队，致力于智能楼宇布线产品的研发制造和销售，为通信行业提供语音，数据和图像等系统集成端到端综合布线解决方案。为国内外重点安全防范工程、CATV系统、通讯网络工程、以及国防、航空、仪表、电子电器、建筑等行业和部门提供优质的产品与完善的服务。公司通过ISO9001质量保证体系认证，产品均通过国家信息产业部和中国上海测试中心的检测。

## 2、主要产品

天诚智能集团公司产品主要涵盖：

- 五类、超五类、六类电缆、超六类电缆、光纤以及模块、插座、MPO跳线、高密度光纤配线架等综合布线产品及公共广播与周边设备产品；

- 视频监控、门禁、消防、报警等安全防范系列电缆；

- CATV专用物理发泡编织、铝管系列电缆；

- 高档话筒线、金银线等音频系列电缆；

- 主要用于防火、防油、阻燃、耐腐蚀、漂浮等特殊场所的特种电缆；

- 与上述电缆配套的各种连接器和各种多用途综合电缆；

- 汽车线束、风力发电线束等线束产品

公司产品经国家信息产业部信息传输线质量监督检测中心、泰尔认证中心、国家广电总局检测中心、上海电缆研究所等权威机构检验合格，各类产品均拥有行业许可证书和各类资质证书。如泰尔认证、国防入网证及国家、上海广电局入网证书等行业许可证书以及ISO9001系列国际质量保证体系证书等等。2010、2011、2012年连续三年公司荣获了中国市场综合布线产品十大品牌，2012年IB十大品牌，是天诚人多年努力与拼搏的结果，更是公司实力的彰显。

## 3、完善的销售、服务体系

天诚智能集团遍布全国60多个城市，拥有90多个办事处，本着“天道酬勤，诚信为本” 的理念，恪守“质量上乘、价格中等、服务一流”的经营宗旨，竭诚为广大客户提供优质的产品和一流的服务。

## 4、二十年质量保证承诺

使用天诚布线系统全系列产品，由上海天诚通信技术有限公司认证工程师按TIA/EIA-568A或ISO 11801、GB 50311-2007、GB 50312-2007规范设计、施工、安装的综合布线系统工程，按国际测试标准验收合格，经过申请即可获上海天诚通信技术有限公司提供二十年的产品质量应用保证。

## 5、天诚布线系统认证工程师教育培训

上海天诚通信技术有限公司定期对其所属办事处及代理商的工程设计、施工人员进行集中培训和认证考核。通过天诚布线系统认证的工程师能够为广大客户提供优质的布线方案、施工质量、售后服务。由天诚通信技术有限公司认证工程师实施的天诚布线系统，才能获得上海天诚通信技术有限公司提供二十年的产品质量应用保证。

# 四、系统总体设计

## 1、项目概况

本工程为XXXXXXXXX项目智能化系统工程。共分为四个区域。

语音电话及网络数据采用超五类屏蔽双绞线传输、方便语音和数据互换；数据干线（数据）采用1根室内6芯多模光缆，语音干线采用3类50对大对数线缆传输，均采用低烟无卤护套。

## 2、用户需求

主要针对XXXXXXX项目智能化系统工程进行整体信息化、网络化、智能化建设的设计，天诚综合布线提供了全链路的屏蔽超五类布线系统解决方案。统一管道，统一介质的电缆进行配管、配线，以使该布线系统能够方便地与终端设备进行连接，组建电话、计算机、有线电视等网络。该楼的综合布线的设计目标，是要建立一个满足智能系统集成、网络集成，同时具有先进技术水准的综合计算机网络系统，系统在适用性、灵活性、模块化、扩充性等各项功能指针上完全满足今后发展需求，从而提升到个性化、智慧化的崭新高度，打造一个智慧型工程。

## 3、技术方案

本设计方案依据用户需求及分析，在满足布线系统先进性、灵活性、经济性的工程要求下，布线系统按下列方式：

(1) 该方案整体采用室内6芯多模光缆+超五类屏蔽系统。

(2) 该XXXX共有信息点约XX个，信息点分布为：语音点XX个；数据点XX个；AP点XX个；TV点XX个。

(3) 采用室内6芯多模光缆连接各区域的各层管理间子系统的配线架。
(4) 采用超五类布线系统标准的四对屏蔽双绞线（UTP）作为水平干线子系统的布线连接到各功能区的信息点。

(5) 采用屏蔽超五类标准的结构化、模块化部件的各种配线架组成各区域的配线架。
(6) 各信息点采用屏蔽超五类信息模块并配置相应的单口、双口面板及底面插座等。
(7) 管理间有9个；分别设置在XX栋XX层。
(8) 在建筑物的进线间配置信号线路浪涌保护器，以满足新国标GB50311、GB50312的强制性条文要求（当电缆从建筑物外面进入建筑物时，应选用适配的信号线路浪涌保护器，信号线路浪涌保护器应符合设计要求。）。
(9) 综合布线系统的各子系统（包括：工作区子系统、水平干线子系统、管理间子系统、垂直干线系统、设备间子系统）的设计均符合GB 50311-2007 《综合布线系统工程设计规范》中对各子系统的规定。

具体来说，本方案提出的解决方案支持以下各类应用及其设备：

语音

- 程控交换机

- 电话、传真

- 电话会议

- 语音信箱、语音存储信息

数据

- 建立大楼内的局域网络、连接办公计算机，实现OA（办公自动化）系统

- 各楼层间局域网互联，高速以太网及Internet连接

### 3.1、工作区子系统

工作区指从由水平系统电缆延伸至数据终端设备的连接线缆和适配器及用户信息插座组成。工作区的屏蔽超五类跳线为软线（Patch Cable）材料，即双绞线的芯线为多股细铜丝，最大长度不应超过5M。

根据图纸的实际情况并结合用户的需求进行布点，共计点数约为XXXX个信息点。

产品选型

1）、超五类屏蔽信息模块

产品说明：

应用范围：

1000 BASE-TX千兆以太网；100 BASE-TX快速以太网；10 BASE-T以太网；语音,视频及其它应用网络工作区域内语音、数据信息的连接。

执行标准：

YD/T926.3、ISO/IEC 11801、ANTI/TIA/EIA568-B.2

产品描述：

●模块金针结构已获专利，专利号：ZL200920069911.4；

●屏蔽超五类标准RJ45信息模块，系统性能的保证值超过TIA/EIA568-B.2标准对超五类的要求；

●90度IDC打线方式；

●外壳黄铜镀镍，全方位阻止电磁干扰（EMI）；

●支持T568A和T568B两种接线方式；

●耐压强度DC:1000V(AC:750V)1min无击穿和飞弧现象；

●插拔次数＞1000次；

●端接次数＞350次；

●金针：50微英寸镀金金针；

●IDC端子：磷青铜，适用22～26AWG线规的电缆；

●支持100MHz带宽；

●支持110或Krone工具进行打线。

产品电气性能指标状况：

订购信息：

| 产品描述 | 产品型号 | 颜色 | 包装 | 单个净重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 超五类屏蔽信息模块 | KJ-21-5E | 银色 | 20个/盒 | 10g |

2）、信息面板及地插

用于工作区，与信息模块、语音模块配合一起使用，提供用户终端（电话、电视、计算机）的引出接口，适合多类型模块安装。采用高强度PC材料，光洁度好、抗冲击、抗老化；密封良好的弹性防尘盖，有效防止灰尘和其它污染物的进入；配有折半方便的卷标窗口。

雅典系列平口面板

产品说明：

应用范围：

配合模块一起使用，为信息终端（数据、语音）提供引出接口，适合多类型模块安装，应用于工作区布线子系统。安装在隔断墙壁、地板、或者是桌面上，因此可以完全隐藏在整个环境中，使用时快捷专业，不用的时候，就隐匿于视线之外, 易于管理。 所有的附件包括电缆都可以嵌入安装界面里，并且不影响使用。

执行标准：

GJB100-86、ANSI/TIA/EIA570、GB/T1245-1987

产品描述：

●专利产品，专利号：ZL200920069913.3；

●依据国际标准ISO/IEC11801、TIA/EIA568设计制造；

●可提供1口、2口两个规格，并可以安装任何标准的信息模块及多媒体模块；

●面板表面带嵌入式标签位置，便于识别数据和语音端口；

●可安装在任何表面：包括桌面、墙壁、夹板或组合式办公家具；

●表面磨砂处理；

●面板提供端口标签；

●隐藏的螺丝孔设计，使外观更美观；

●密封性能良好的弹性防尘盖，有效防止灰尘和其他污染物进入；

●尺寸：86*86mm，符合国际标准；

●可方便得嵌入及取出信息模块；

●使用高性能PC材料，光泽度高，柔韧性好，耐冲击，抗冲击，抗老化；

●安装定位孔专利设计，现场安装不需要考虑底盒预埋的尺寸精度，只需面板；

的位置和角度，即可完美安装；

●燃烧性能符合GB/T 5169.7-1985标准要求；

●工作温度:-30℃～70℃；

●存放温度：-40~80℃；

●工作湿度<95%相对湿度。

订购信息

| 产品描述 | 产品型号 | 颜色 | 包装 | 单个净重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一位平口面板 | FP-21-1 | 白色 | 10个/盒 | 41.6g |
| 二位平口面板 | FP-21-2 | 白色 | 10个/盒 | 43.7g |

注：订购信息中型号不含模块，需另配

三位方形信息弹起式地脚插座

产品说明：

应用范围：

主要开放办公区，如酒店大堂、会议室等。安装在隔断墙壁、地板、或者是桌面上，因此可以完全隐藏在整个环境中，使用时快捷专业，不用的时候，就隐匿于视线之外, 易于管理。 所有的附件包括电缆，电源线和机箱都可以嵌入安装界面里，并且不影响使用。

执行标准：

Fcc part 15.203、ANTI/TIA/EIA568-B.2-1

产品描述：

●提供三个模块接口，可以安装任何标准的信息模块及多媒体模块（模块需单独配备）；

●可提供标准模块包含预留用空白挡板、BNC插座、双口莲花插座、话筒插座、卡侬插座、音响插座、耳机插座、15芯孔型插座、15芯针型插座、二眼电源插座、 三眼电源插座等等；

●正方型中式设计，外观美丽大方；

●四周边缘做倒角和圆角处理，安装后与地面形成高度差仅3mm，有效防止因平面段差造成事故或产品损坏；

●开关控制自动弹起式开启，开合灵活，无卡死现象；

●采用优质黄铜基材，表面特殊处理，历久弥新；

●翻盖与外框之间的间隙均匀，缝隙差不超过0.15mm；

●表面无任何形式的划伤及擦碰伤；

●翻盖合上后与外框之间无不平现象，其面差值小于0.2mm；

●金属外壳，与地接触，接触电阻小于0.05Ω；

●每单个地插采用塑胶气泡袋包装，且每个入一包装盒，确保在运输或搬挪过程中不会碰伤；

●采用防渗设计，关闭时水不易进入；

●扣位部位采用独特的自锁式设计；

●弹起部位采用阻力设计；

●面板尺寸（长*宽）：120*120mm；

●底盒尺寸（长*宽*深）：100*100*56mm；

●底盒材质：锌合金。

订购信息：

| 产品描述 | 产品型号 | 尺寸 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三位方形信息弹起式地脚插座 | FM-G11-3 | 120×120mm | 不锈钢 |
| 三位方形信息弹起式地脚插座 | FM-T11-3 | 120×120mm | 铜合金 |

注：订购信息中型号不含模块，需另配

三合一光纤面板

产品说明：

应用范围：

用于家庭或工作区，完成光纤、信号、语音的接入及端口输出，可充分满足光纤弯曲半径的要求，并保护好进出光纤，为纤芯提供安全的保护。适当的曲率半径，允许小量冗余光纤的盘存，实现FTTD（光纤到桌面）系统应用。

执行标准：

YD/T926  ANTI/TIA/EIA568

产品描述：

●标准86×86×27mm桌面盒，简约美观；

●外壳采用高密度PC材料，光泽度高，柔韧性好，抗冲击，抗老化；

●提供最大3个标准信息口；

●可配套LC、SC、ST适配器及RJ45适配器，支持光铜合一；

●内45°斜角设计有助于盘纤；

●可根据客户要求提供定制产品；

●底座设置有多方位的光纤进线孔，适应不同的布线环境；

●阻燃等级满足UL认证。

订购信息

| 产品描述 | 产品型号 | 颜色 | 包装 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三合一光纤面板 | FP-41-K | 白色 | 1个/盒 |

注：订购信息中型号不含模块，需另配

3）、终端跳线

铜缆信息点跳线采用最新的超五类跳线，我们提供从1米到5米的不同长度，跳线满足TIA /EIA 568-B.2-1的标准规范；采用多股电缆结构，所以跳线柔软，易弯曲不易折断；整体注塑灌胶工艺，保证软线缆与水晶头牢固连接。

超五类屏蔽跳线

产品说明：

应用范围：

1000 BASE-TX千兆以太网；100 BASE-TX快速以太网；10 BASE-T以太网；语音,视频及其它应用网络工作区域内语音、数据信息的连接

执行标准：

YD/T926.3、ISO/IEC 11801、ANTI/TIA/EIA568-B.2

产品描述：

●屏蔽超五类跳线，系统性能的保证值超过TIA/EIA568-B.2标准对超五类跳线的专项测试标准要求；

●线材为多心软线，符合TIA/EIA568-B.2标准对超五类软线的要求；

●水晶头为三件平排组装式，多件组装合理的排列芯线空间顺序，确保跳线性能稳定；

●通过注塑工艺，保证软线缆与水晶头的牢固连接；

●水晶头内置工字配件，将四对信号线完全隔离，有效避免线对间相互串扰；

●水晶头前端分线部分较短，减少线对绞距散开长度，确保同一线对两差分信号阻抗稳定；

●独特的射出结构，确保线缆弯曲最小半径，保证跳线的最高性能；

●三叉水晶头簧片，确保与线材接触的最小接触电阻；

●水晶头簧片镀金50微英寸；

●100%的严格TIA Patch Cord Cat.5e测试合格；

●清晰的米标贴纸，明确的标明各条长度和接线方式，确保布线中不会出现用材错误，

减少施工方繁琐的标示工作；

●支持100MHz带宽；

●耐压强度DC1000V（AC 700V）1分钟；

●接触电阻≤2.5mΩ；

●绝缘电阻≥1000MΩ；

●插头接插次数≥750次。

订购信息

| 产品描述 | 产品型号 | 护套材料 | 护套颜色 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 超五类屏蔽跳线1米 | PC-21-5E-10 | PVC | 黄、橙、蓝 | 1M |
| 超五类屏蔽跳线1.5米 | PC-21-5E-15 | PVC | 黄、橙、蓝 | 1.5M |
| 超五类屏蔽跳线2米 | PC-21-5E-20 | PVC | 黄、橙、蓝 | 2M |
| 超五类屏蔽跳线3米 | PC-21-5E-30 | PVC | 黄、橙、蓝 | 3 |

### 3.2、水平子系统

水平子系统指从各区域配线间至工作区用户信息插座，由水平电缆、中间配线设备等组成。采用星型拓扑结构，每个信息点均需连接到管理子系统，如果由水平子系统采用双绞线布线则最大水平距离为90m（295ft），该距离是指从管理间子系统的配线架的背部端口至工作区的信息插座的电缆长度，工作区的终端跳线、连接设备的设备跳线的总长度不应超过10M。水平布线系统施工是综合布线中施工量最大、最重要的工作，在建筑物施工完成后，不易变更，因此要严格按规范施工，保证链路性能。

天诚系列超五类线缆能以最佳的性能质量传输数据、图像和视频的应用并且支持千兆以太网1000Base-T、1000Base-Tx，具备全功率总和近端串音特性，完全符合未来网络的应用与发展需求。而且该线缆使用传统的圆型电缆设计，线径较细（外径5.3mm），既保证施工的便捷性，又可以节省线管线槽的投资。

产品选型

1）、超五类4对屏蔽线缆

应用范围：

用于大楼通信综合布线系统中工作区通信引出端与交接间的配线架之间的布线，以及住宅综合布线系统的用户通信引出端到配线架之间的布线。水平布线是结构话综合布线的主要组成部分，更高的可靠性、兼容性，天诚推出超五类屏蔽布线系统，测试频率可达到100MHZ

执行标准：

YD/T1019、ISO/IEC 11801、ANTI/TIA/EIA568-B

结    构：

| 铜导直径 | 0.51mm |
| --- | --- |
| 绝缘直径 | 0.9mm |
| 护套厚度 | 0.6±0.1 |
| 护套直径 | 6.3±0.1mm |
| 电缆标重 | 13.6KG/盘±0.3 |
| 电缆包装 | 305米/盘 |

安    装：

| 最小弯曲半径（动态） | 16.8mm |
| --- | --- |
| 最小弯曲半径（静态） | 33.6mm |
| 最大安装拉力 | 25N/P |
| 工作温度 | -20℃～+70℃ |
| 安装温度 | -0℃～+40℃ |

电气特性：

| 频率（MHZ） | 衰减（dB/100m） | 近端串音(dB) | 综合近端串音(dB) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 MHZ | 2.0 dB/100m | 65.3 dB | 62.3 dB |
| 4 MHZ | 4.1 dB/100m | 56.3 dB | 53.3 dB |
| 8 MHZ | 5.8 dB/100m | 51.8 dB | 48.8 dB |
| 10 MHZ | 6.5 dB/100m | 50.3 dB | 47.3 dB |
| 16 MHZ | 8.2 dB/100m | 47.2 dB | 44.2 dB |
| 20 MHZ | 9.3 dB/100m | 45.8 dB | 42.8 dB |
| 25 MHZ | 10.4 dB/100m | 44.3 dB | 41.3 dB |
| 31.25 MHZ | 11.7 dB/100m | 42.9 dB | 39.9 dB |
| 62.5 MHZ | 17.0 dB/100m | 38.4 dB | 35.4 dB |
| 100 MHZ | 22.0 dB/100m | 35.3 dB | 32.3 dB |
| 125 MHZ | 24.9 dB/100m | 33.8 dB | 30.8 dB |

订购信息

| 产品描述 | 产品型号 | 护套材料 | 护套颜色 | 包装 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 室内屏蔽超5类4对双绞线 | FTP-11-5E-4P | PVC | 浅蓝色 | 305m/箱 |
| 室内低烟无卤屏蔽超5类4对双绞线 | FTP-21-5E-4P | LSZH | 灰色 | 305m/箱 |

### 3.3、管理区子系统

管理子系统设置在楼层配线房、弱电井内，是水平系统电缆端接的场所，也是主干系统电缆端接的场所；由大楼主配线架、楼层分配线架、跳线、转换插座等组成。用户可以在管理子系统中更改、增加、交接、扩展线缆，用于改变线缆路由。建议采用合适的线缆路由和调整件组成管理子系统。

管理子系统提供了与其它子系统连接的手段，使整个布线系统与其连接的设备和器件构成一个有机的整体。调整管理子系统的交接则可安排或重新安排线路路由、因而传输线路能够延伸到建筑物内部各个工作区，是综合布线系统灵活性的集中体现。

管理子系统三种应用：水平/干线连接；主干线系统互相连接；楼层设备的连接。线路的色标标记管理可在管理子系统中实现。

。

产品选型

1)、屏蔽配线架

360度全方位屏蔽外罩, 有效防止外部电磁干扰, 提供24个超五类（4个6连PORT集成）接口，系统性能值保证超过 TIA/EIA568-B.2标准对超五类的要求, 内置PCB为四层板，有效改善保证串音干扰,配线架专为19英寸标准机柜设计，背部设有线缆安置条，有效保证线缆的弯曲半径。所有的配线架都符合并超越工业标准。所有级别的连接器均完全满足并超越TIA-568-B中相应章节。

24口超五类屏蔽配线架

产品说明：

应用范围：

1000 BASE-TX千兆以太网；100 BASE-TX快速以太网；10 BASE-T以太网；语音,视频及其它应用网络工作区域内语音、数据信息的连接。

执行标准：

YD/T926、ISO/IEC 11801 、ANTI/TIA/EIA568-B.2

产品描述：

●提供24个超五类（4个6连PORT集成）接口，系统性能值保证超过 TIA/EIA568-B.2标准对超五类的要求；

●整个屏蔽外罩，保证产品360度全方位屏蔽，有效防止外部电磁干扰；

●专用电缆屏蔽层接地固定装置，保证电缆屏蔽有效接触内置PCB接地层和外屏蔽钢板；

●黑色指纹烤漆，提供优质的外观质量；

●全钢板外框结构，保证产品的更高机械性能；

●提供合理的线缆走向管理，准确固定线缆，理线更清晰美观；

●JACK口包覆镀锡铜壳，并紧密与外框结合，形成全方位屏蔽；

●框架具有屏蔽接地端子和导线，保证屏蔽外框良好与地线接触；

●内置PCB为四层板，有效改善保证串音干扰；

●Dual型IDC，保证最短距离的线缆开绞距离；

●模块材质：符合UL94V-0的高强度PC材料；

●标准19〞安装，适用范围广，安装、维护、扩充简便快捷；

●支持T568A和T568B两种接线方式；

●耐压强度DC:1000V(AC:750V)1min无击穿和飞弧现象；

●插拔次数＞1000次；

●端接次数＞350次；

●金针：50微英寸镀金金针；

●接触电阻≤1mΩ；

●IDC端子：磷青铜，可接受22～26线规单股及多股线缆；

●绝缘电阻≥200MΩ；

●带宽达到100MHz,符合国际最新标准；

●支持110或Krone工具进行端接。

订购信息

| 产品描述 | 产品型号 | 包装 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 24口超五类屏蔽配线架 | PP-21-5E-24 | 1条/盒 | 含24个RJ45端口 |

2）、理线架（线缆管理器）

安装于19″网络机柜和开放式机架，完成线缆的容纳和管理功能。可安装于机架的前端，提供配线架或设备用跳线的水平方向线缆管理。

封闭式理线架

产品说明：

应用范围：

理线架的使用相对比较简单，一般安装在机柜里，用于规整配线架前端的跳线，配线架与交换机之间，跳线从中走过。经过理线架的流程梳理，把跳线进行区分整理，使整个跳线的脉络更清晰，更方便日后的管理。通常一个配线架下方会搭配一个理线架使用。

执行标准：

YD/T926、ISO/IEC 11801 、ANTI/TIA/EIA568-B

产品描述：

●黑色烤漆钢质理线架，占用空间1U；

●整体板厚1.2mm，机械性能强；

●规整配线架前端的跳线，让前端跳线走线更加规则整齐；

●卡接式盖板（扣板），方便布线时拆装；

●整体黑色烤漆，SECC冷轧钢/黑色，外观美观；

●独特的12条穿线槽设计，可与多种规格配线架搭配使用；

●充足的线槽空间，方便梳理线序，固定跳线，将所使用的各种跳线固定收集于内；

●19"标准理线架，可配合任何一种标准机柜使用；

●梳子式机架设计方便跳线管理，保持跳线整齐不缠绕, 有效和安全的管理，

使布线系统整洁美观；

●安装和拆卸非常方便，使用的数量和位置可以任意调整；

●使整个跳线的脉络更清晰，更方便日后的管理。

订购信息

| 产品描述 | 产品型号 | 包装 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 封闭式理线架 | CM-12-1U | 1个/盒 | 黑色烤漆 |

3）、光纤配线架

产品说明：

应用范围：

主要用于光缆终端的光纤熔接、光连接器安装、光路的调整、多余尾纤的存储及光缆的保护。

光纤配线架在一个机架单位（1U）可提供4至48个端口，配有熔接盘，适合光纤的熔接和安装。配合不同的安装面

板可以组成不同密度、不同种类的光纤配线架。

执行标准：

YD/T926.3、YD/T778-2006、ANTI/TIA/EIA568

产品描述：

●产品严格遵循YD/T778-2006《光纤配线架》要求；

●天诚光纤配线架既可在机柜中安装还可挂墙式安装，为结构化布线设计提供了极大的灵活性；

●全程光纤走纤保护设计，保证光纤弯曲半径≥40mm，确保光纤性能不受布线影响；

●同时为水平和主干网络的室内或室外光缆提供直接或交叉的连接；

●可配天诚3个光纤光纤面板，组成适合需求的不同配比；

●提供1U,2U光纤配线架架体。配线架端口可按需配置天诚光纤光纤面板，每个机架单位最多可安装48/96个端口；

●配线架模块塑胶扣卡接式结构，可以从前面拉出模块，将预连接光缆插上即可，安装与维护快速便；

●全钢板配线架外框结构，保证产品的更高机械性能；

●配线架外壳采用黑色雾面粉末涂装处理，外观整洁美观；

●涂装材料和配线架外框全部符合环保要求；

●光纤面板表面也采用粉末涂装处理，保证与配线架配比外观协调美观；

●钢质配线架外框板厚1.5mm，机械性能强度高，不易变形，壳体各面均能承受250N以上垂直静压力；

●壳体表面通过GB/T2423.17-1993标准的烟雾试验48h，表面无肉眼可见锈斑。

订购信息

| 产品描述 | 产品型号 | 颜色 | 包装 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1U光纤配线架 | FB-11-1U | 黑色 | 1个/盒 | 不含光纤安装面板 |
| 2U光纤配线架 | FB-11-2U | 黑色 | 1个/盒 | 不含光纤安装面板 |

光纤终端盒

产品说明：

应用范围：

用于网络系统、数据、图像传输系统等系列室内光缆的直通力接合分支接续，起到尾纤盘储和保护接头的作用。

执行标准：

YD/T925-2009、YD/T1024、ANTI/TIA/EIA568、YD/T926.3

产品描述：

●产品性能完全符合YD/T925-2009指标要求；

●涂层与钢质壳体的附着力高于GB/T9286表1中2级要求；

●可与光纤安装面板自由配成4至16口 （SC、ST、FC）；

●光纤终端盒与任一根光纤间承受轴向拉力≥250N；

●采用钢质铁板静电喷塑制成，设计结构合理、美观大方；

●全程光纤走纤保护设计，保证光纤弯曲半径≥40mm，确保光纤性能不受布线影响；

●完善的光缆引入及固定接地设计，安全可靠；

●熔接盘翻盖式设计，操作维护方便；

●钢质外框板厚1.0mm，机械性能强度高，不易变形，壳体各面均能承受250N以上 垂直静压力；

●壳体表面通过GB/T2423.17-1993标准的烟雾试验48h，表面无肉眼可见锈斑。

订购信息

| 产品描述 | 产品型号 | 颜色 | 包装 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8口光纤终端盒 | FB-13-8 | 黑色 | 1个/盒 | 不含光纤安装面板 |

| 实物图 | 名称及说明 | 结构图 |
| --- | --- | --- |
|  | 4口SC型光纤安装面板 ● 提供4个SC单工适配器端口 ● 钢质外框板厚静电喷塑制成，设计结 构合理、美观大方 ● 可任意与天诚光纤配线架搭配，灵活 配置，安装拆卸方便，也便于硬件的升级更新。 ● 产品型号FB-11-MB-SC-4 |  |
|  | 6口SC型光纤安装面板 ● 提供6个SC单工适配器端口 ● 钢质外框板厚静电喷塑制成，设计结构合理、美观大方 ● 可任意与天诚光纤配线架搭配，灵活配置，安装拆卸方便，也便于硬件的升级更新。 ● 产品型号：FB-11-MB-SC-6 |  |
|  | 8口SC型光纤安装面板 ● 提供8个SC单工适配器端口 ● 钢质外框板厚静电喷塑制成，设计结构合理、美观大方 ● 可任意与天诚光纤配线架搭配，灵活配置，安装拆卸方便，也便于硬件的升级更新。 ● 产品型号：FB-11-MB-SC-8 |  |
|  | 16口SC型光纤安装面板 ● 提供8个双工适配器端口 ● 钢质外框板厚静电喷塑制成，设计结构合理、美观大方 ● 可任意与天诚光纤配线架搭配，灵活配置，安装拆卸方便，也便于硬件的升级更新。 ● 产品型号：FB-11-MB-SC-16 |  |
|  | 8口LC型光纤安装面板 ● 提供4个LC双工适配器端口 ● 钢质外框板厚静电喷塑制成，设计结构合理、美观大方 ● 可任意与天诚光纤配线架搭配，灵活配置，安装拆卸方便，也便于硬件的升级更新。 ● 产品型号：FB-11-MB-LC-8 |  |

4）、光纤接插件

用于光纤线路的灵活跳接，提供多模、单模，FC、LC、SC、ST、MT-RJ等连接头，适配器陶瓷端面类型有PC/UPC/APC，长度任选。产品可广泛应用于光纤通信、高速率、大容量光纤传输系统、光纤数据传送、LAN、光纤传感器、光纤CATV网络、光测试设备等。

5）、110配线架

110 配线架的一面可以端接话音和网络干线或用户线，另一面可以连接网络交换设备或电话局的交换节点。完成垂直干线与水平干线的配线管理，既可安装在墙壁也可以安装在网络机柜或机箱中。天诚110配线架将110背板、无腿型110配线架及标签栏含在一起组成了机架型110配线架。

110配线架

产品说明：

应用范围：

用于配线间和设备间的语音线缆的端接、安装和管理。

执行标准：

YD/T926、ISO/IEC 11801 、ANTI/TIA/EIA568-B

产品描述：

●挂壁式可安装在19英寸标准背板上，组合成机架型配线架（110管理的最佳解决方案）；

●提供带腿和带背板两种安装方式；

●提供从50对到200对多种选择的语音解决方案；

●多种安装方式和多种对数可选，经济可靠，端接方便；

●采用PC阻燃级材料；

●背板采用优质冷轧钢板，静电粉末喷涂；

●每5对以标识带区分；

●适用于22～26线规的线缆；

●插拔次数＞250次。

订购信息

| 产品描述 | 产品型号 | 包装 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 50对无腿型110配线架 | 110P-1-50 | 1 | 不含连接块、含标签 |
| 100对无腿型110配线架 | 110P-1-100 | 1 | 不含连接块、含标签 |
| 200对无腿型110配线架 | 110P-1-200 | 1 | 不含连接块、含标签 |
| 50对有腿型110配线架 | 110P-2-50 | 1 | 不含连接块、含标签 |
| 100对有腿型110配线架 | 110P-2-100 | 1 | 不含连接块、含标签 |
| 100对机架型110配线架 | 110P-3-100 | 1 | 不含连接块、含标签 |

110理线架

产品说明：

应用范围：

用于配线间和设备间的语音线缆的端接、安装和管理。

执行标准：

YD/T926、ISO/IEC 11801 、ANTI/TIA/EIA568-B

产品描述：

●挂壁式可安装在19英寸标准背板上，组合成机架型配线架（110管理的最佳解决方案）；

●提供带腿和带背板两种安装方式；

●多种安装方式和多种对数可选，经济可靠，端接方便；

●采用PC阻燃级材料；

●背板采用优质冷轧钢板，静电粉末喷涂。

订购信息

| 产品描述 | 产品型号 | 包装 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 110机架型理线架 | CM-21-1U | 1 | 挂壁式可单独订购 |

110连接块

产品说明：

应用范围：

用于配线间和设备间的语音线缆的端接、安装和管理

执行标准：

YD/T926.3、ISO/IEC 11801、ANTI/TIA/EIA568-B.2

产品描述：

●110连接块，系统性能的保证值超过TIA/EIA568-B.2标准对超五类的要求；

●牢固地将导线固定在110基座上，形成气蔽式接触，保证高性能的应用；

●符合UL94V-0的高强度PC材料；

●提供4对和5对两种规格；

●彩色印刷便于识别端接，防止出现误打线；

●超声波熔接腰带，保证多次打线时主题上腰带不会脱落；

●IDC端接次数＞200次；

●IDC端子：磷青铜镀镍，可接受22～26线规的电缆；

●支持110或8Pin或10pin工具进行打线；

●耐压强度DC:1000V(AC:750V)1min无击穿和飞弧现象；

●额定电流1.5A；

●接触电阻≤1mΩ；

●绝缘电阻≥200MΩ。

订购信息

| 产品描述 | 产品型号 | 颜色 | 包装 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4对110连接块 | 110L-4 | 白色 | 10/袋 | 可根据要求定制规格 |
| 5对110连接块 | 110L-5 | 白色 | 10/袋 |  |

6）、110跳线/110跳线转RJ45跳线

110跳线

产品说明：

应用范围：

用于110配线架与标准配线架或设备之间的配线连接，应用于语音、数据之间的管理。

执行标准：

YD/T926.3、ISO/IEC 11801、ANTI/TIA/EIA568-B.2

产品描述：

●110连接跳线，系统性能的保证值超过TIA/EIA568-B.2标准对五类的要求；

●两端均为鸭嘴连接头；

●提供1/2/4对三个规格；

●符合UL94V-0的高强度PC材料；

●插头金属部分镀金50微英寸；

●耐压强度DC:1000V(AC:750V)1min无击穿和飞弧现象；

●额定电流1.5A；

●接触电阻≤1mΩ；

●绝缘电阻≥200MΩ。

订购信息

| 产品描述 | 产品型号 | 颜色 | 包装 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 五类1对110跳线（2m） | PC-110-1-20 | 灰色 | 10条/袋 | 不同长度可定制 |
| 五类2对110跳线（2m） | PC-110-2-20 | 灰色 | 10条/袋 | 不同长度可定制 |
| 五类4对110跳线（2m） | PC-110-4-20 | 灰色 | 10条/袋 | 不同长度可定制 |

110转RJ45跳线

产品说明：

应用范围：

用于110配线架与标准配线架或设备之间的配线连接，应用于语音、数据之间的管理。

执行标准：

YD/T926.3、ISO/IEC 11801、ANTI/TIA/EIA568-B.2

产品描述：

●110连接跳线，系统性能的保证值超过TIA/EIA568-B.2标准对五类的要求；

●一端提供110鸭嘴连接，另一端提供RJ45连接头；

●提供1/2/4对三个规格；

●符合UL94V-0的高强度PC材料；

●插头金属部分镀金50微英寸；

●耐压强度DC:1000V(AC:750V)1min无击穿和飞弧现象；

●额定电流1.5A；

●接触电阻≤1mΩ；

●绝缘电阻≥200MΩ。

订购信息

| 产品描述 | 产品型号 | 包装 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 五类1对110转RJ45跳线（2米） | PC-RJ45/110-1-20 | 10条/袋 | 不同长度可定制 |
| 五类2对110转RJ45跳线（2米） | PC-RJ45/110-2-20 | 10条/袋 | 不同长度可定制 |
| 超五类4对110转RJ45跳线（2米） | PC-RJ45/110-4-20 | 10条/袋 | 不同长度可定制 |

7）、机柜

标准机柜

产品说明：

应用范围：

主要用于机房，安全地保护昂贵的设备，并能承载重型的电气设备，提供电源供应及风扇散热。

天诚机柜有一个安全玻璃或网孔冷轧板前门，可拆除的侧板和后门，所有的门均可被锁定。它还装有多个散热风扇以及可调整的设备托盘。内部四根竖梁具有符合EIA标准的方孔，并可以前后调整，能适合绝大多数符合EIA 19'设备的安装，提供6到42个机架单位。

执行标准：

ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491、GB/T 3047.8-1996。

产品描述：

●前门网孔设计，方便有源设备散热；

●高强度冷轧钢板制作，结构合理、牢固；

●大面积玻璃或网孔前门，美观、大方；

●全喷塑处理，防止碰伤、腐蚀；

●符合ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491、GB/T 3047.8-1996等相关规范；

●内部空间极大，外观高贵典雅，工艺精湛，尺寸精密；

●快捷的拆装结构和合理线路通道。

豪华型网孔门标准机柜订购信息：

| 产品描述 | 产品型号 | 产品尺寸 | 颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 42U豪华型标准机柜 | AB-13-66-42 | 2050*600*600 | 黑色 |
| 37U豪华型标准机柜 | AB-13-66-37 | 1830*600*600 | 黑色 |
| 32U豪华型标准机柜 | AB-13-66-32 | 1610*600*600 | 黑色 |
| 27U豪华型标准机柜 | AB-13-66-27 | 1390*600*600 | 黑色 |
| 22U豪华型标准机柜 | AB-13-66-22 | 1170*600*600 | 黑色 |
| 18U豪华型标准机柜 | AB-13-66-18 | 990*600*600 | 黑色 |

豪华型玻璃门标准机柜订购信息：

| 产品描述 | 产品型号 | 产品尺寸 | 颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 42U豪华型标准机柜 | AB-11-66-42 | 2050*600*600 | 黑色 |
| 37U豪华型标准机柜 | AB-11-66-37 | 1830*600*600 | 黑色 |
| 32U豪华型标准机柜 | AB-11-66-32 | 1610*600*600 | 黑色 |
| 27U豪华型标准机柜 | AB-11-66-27 | 1390*600*600 | 黑色 |
| 22U豪华型标准机柜 | AB-11-66-22 | 1170*600*600 | 黑色 |
| 18U豪华型标准机柜 | AB-11-66-18 | 990*600*600 | 黑色 |

挂墙机柜

产品说明：

应用范围：

主要用于房屋面积受限制的配线室和计算机房小型集线器应用。

天诚挂墙机柜专为网络应用设计用来安全地安装集线器、路由器、集中器和配线架等符合 19" EIA 标准的设备，并进行安全配线。典型应用包括房屋面积受限制的配线室和计算机房小型集线器应用，挂墙机柜可直接安装在建筑物墙壁上，无须占用宝贵、有限的房屋面积。

执行标准：

ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491、GB/T 3047.8-1996。

产品描述：

●高强度冷轧钢板制作，结构合理、牢固；

●方便快速的挂墙安装方式；

●全喷塑处理，防止碰伤、腐蚀；

●符合ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491等相关规范；

●快捷的拆装结构和合理线路通道；

●冷轧钢板厚1.5mm，保证产品的更高机械性能。

订购信息：

产品描述	产品型号	产品尺寸	颜色

| 18U挂墙机柜 | AB-21-64-18 | 1000*600*450 | 黑色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15U挂墙机柜 | AB-21-64-15 | 800*600*450 | 黑色 |
| 12U挂墙机柜 | AB-21-64-12 | 650*600*450 | 黑色 |
| 9U挂墙机柜 | AB-21-64-9 | 500*600*450 | 黑色 |
| 6U挂墙机柜 | AB-21-64-6 | 350*600*450 | 黑色 |

3.4、干线子系统

干线子系统由连接主设备间至各区域管理间的线缆构成。其功能主要是把各分层配线架与主配线架相连，用主干电缆提供楼层之间通信的通道，使整个布线系统组成一个有机的整体，垂直干线子系统拓扑结构采用分层星型拓扑结构，每个楼层配线间均需采用垂直主干线缆连接到大楼主设备间。

产品选型：

1）、室内软光缆

产品说明：

应用范围：

主要用于室内布线以及室内各种通信设备间、设备与仪器间、仪表与仪表间的连接。

光纤主要分单模光纤和多模光纤两类。通常状况下单模线缆为黄色，多模光纤线材为橙色。单模传输距离较长，多模传输距离较短。

执行标准：

IEC 60793、YD/T 1258.4-2005、ISO/IEC11801

产品描述：

●外部直径较小，有很好的弯曲性能；

●采用高支数芳纶丝增强光缆强度，使用于光纤到桌面及楼宇数据垂直主干的应用；

●可提供多模62.5/125、多模50/125以及单模等多种规格；

●采用紧套光纤，具有较强的机械保护性；

●具有极好的抗压和弯曲性，更好的避免外界环境侵害；

●光缆性能满足行业规定的光传输、机械性能以及燃烧特性的要求。

机械性能

| 项目 | 技术参数 | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 芯数 | 4芯 | 6芯 | 8芯 | 12芯 |
| 芳纶（dtex） | 1580×8 | 1580×1 | 1580×10 | 1580×14 |
| 外护直径 | 4.7±0.2 | 5.2±0.2 | 5.8±0.2 | 6.3±0.2 |
| 光缆外护壁厚 | 0.8±0.1 | 0.9±0.1 | 0.9±0.1 | 0.9±0.1 |
| 短期拉力 N | 220 | 300 | 300 | 400 |
| 短期压扁力N/100mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 最小弯曲半径 | 10倍外径 | -25至+70 |  |  |
| 光缆外护颜色 | 多模为橙色、单模为黄色 |
| 使用温度 | -20～70 |
| 敷设方式 | 室内穿管、桥架 |

订购信息

| 产品描述 | 产品型号 | 包装 | 颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2~24芯室内单模软光缆 | GJFJV-2~24B1 | 2000m轴装 | 黄色 |
| 2~24芯室内多模（50/125）软光缆 | GJFJV-2~24A1a | 2000m轴装 | 橙色 |
| 2~24芯室内多模（62.5/125）软光缆 | GJFJV-2~24A1b | 2000m轴装 | 橙色 |

2）、三类屏蔽大对数电缆

产品说明：

应用范围：

主要用于语音建筑垂直主干线。大对数双绞线是楼宇主干不可或缺的环节，与110配线架设备结合，可实现语音或数据（16MHz）交叉传输及配线。

执行标准：

YD/T1019、ISO/IEC 11801、ANTI/TIA/EIA568

产品描述：

●任何挑出4对芯线均可支持10兆以太网（IEEE802.3）应用；

●所有对传输指标均超过国际标准TIA/EIA 568B和国家标准YD/T1019中相应级别的要求；

●芯线采用拉丝退火挤塑一次成型的串联工艺，确保高质量的绝缘单线；

●挤塑成型、绞合每道工序均经过在线火花实验，确保产品完整性和安全性；

●线缆表面采用喷码印字，并印有计米长度，印字清晰，计米准确，便于使用，减少浪费；

●线缆的弯曲半径为10倍电缆直径；

●导体：99.99%无氧铜、直径0.5mm；

●绝缘：材质高密度聚乙烯、外径0.85mm；

●外护套：材质聚氯乙烯、厚度1.2mm、外径15.2mm；

●护套伸长率≥150%；

●护套抗张强度≥13.5Mpa；

●冷弯：-20℃×4h，电缆外径的八倍，不开裂；

●特性阻抗（Ω）1-16MHz 100±15；

●直流电阻≤9.38Ω/100m；

●100℃×24h×7d老化，伸长率变化为：154%变成123%；

●100℃×24h×7d老化，抗张强度变化为：14.7Mpa变成13.5Mpa。

订购信息

| 产品描述 | 产品型号 | 护套材料 | 护套颜色 | 标准包装 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 室内屏蔽3类16对 | FTP-11-3-16P | PVC | 灰色 | 305米/盘 |
| 室内屏蔽3类25对 | FTP-11-3-25P | PVC | 灰色 | 305米/盘 |
| 室内屏蔽3类50对 | FTP-11-3-50P | PVC | 灰色 | 305米/盘 |
| 室内屏蔽3类100对 | FTP-11-3-100P | PVC | 灰色 | 305米/盘 |
| 室内低烟无卤屏蔽3类16对 | FTP-21-3-16 | LSZH | 灰色 | 305米/盘 |
| 室内低烟无卤屏蔽3类25对 | FTP-21-3-25 | LSZH | 灰色 | 305米/盘 |
| 室内低烟无卤屏蔽3类50对 | FTP-21-3-50 | LSZH | 灰色 | 305米/盘 |
| 室内低烟无卤屏蔽3类100对 | FTP-21-3-100 | LSZH | 灰色 | 305米/盘 |

### 3.5、设备间系统

设备间子系统是一个集中化设备区，连接系统公共设备，如PBX、核心交换机、服务器、建筑自动化和保安系统，及通过垂直干线子系统连接至管理子系统。

设备间子系统是大楼中数据、语音垂直主干线缆终接的场所；也是建筑群来的线缆进入建筑物终接的场所；更是各种数据语音主机设备及保护设施的安装场所。建议设备间子系统设在建筑物中部或在建筑物的一、二层，位置不应远离电梯，而且为以后的扩展留有余地，不建议在顶层或地下室。建议建筑群来的线缆进入建筑物时应有相应的过流、过压保护设施。

设备间子系统空间要按ANSI/TIA/EIA-569要求设计。设备间子系统空间用于安装电信设备、连接硬件、接头套管等，为接地和连接设施、保护装置提供控制环境；是系统进行管理、控制、维护的场所，设备间子系统所在的空间还有对门窗、天花板、电源、照明、接地的要求。

## 4、总配置清单

| 综 合 布 线 系 统 产 品 清 单 |
| --- |
| 工 作 区 子 系 统 |
| 序号 | 产品名称 | 产品型号 | 单位 | 数量 | 品牌 | 备注 |
| 1 | 一位面板 | FP-21-1 | 个 | 206 | 天诚 |  |
| 2 | 二位面板 | FP-21-2 | 个 | 419 | 天诚 |  |
| 3 | TV面板 | FP-21-TV-1 | 个 | 30 | 天诚 |  |
| 4 | 超五类非屏蔽模块 | KJ-12-5E | 个 | 1044 | 天诚 |  |
| 5 | 超五类非屏蔽跳线 | PC-11-5E-30 | 根 | 866 | 天诚 |  |
| 水 平 子 系 统 |
| 6 | 超五类非屏蔽双绞线 | UTP-11-5E-4P | 305米/箱 | 213 | 天诚 | 估算，以实际为准 |
| 7 | 有线电视线 | SYWV75-5 | 米 | 2250 | 天诚 | 估算，以实际为准 |
| 管 理 间 子 系 统 |
| 8 | 超五类非屏蔽配线架 | PP-12-5E-24 | 个 | 53 | 天诚 |  |
| 9 | 封闭式理线架 | CM-12-1U | 个 | 53 | 天诚 |  |
| 10 | 100对110配线架 | 110P-3-100 | 个 | 17 | 天诚 |  |
| 11 | 5对连接块 | 110L-5 | 个 | 340 | 天诚 |  |
| 12 | 110理线架 | CM-21-1U | 个 | 17 | 天诚 |  |
| 13 | 超五类非屏蔽跳线 | PC-11-5E-20 | 根 | 866 | 天诚 |  |
| 14 | RJ45/110跳线 | PC-RJ45/110-1-20 | 根 | 178 | 天诚 |  |
| 15 | 光纤配线架 | FB-11-1U | 个 | 17 | 天诚 |  |
| 16 | 光纤跳线 | FJ-SC-SC-A1b-3M | 根 | 34 | 天诚 |  |
| 17 | 光纤尾纤 | FF-SC-A1b-1M | 根 | 68 | 天诚 |  |
| 18 | SC8口光纤安装面板 | FB-11-MB-SC-8 | 个 | 17 | 天诚 |  |
| 19 | 光纤空白挡板 | FB-11-MB-KB | 个 | 34 | 天诚 |  |
| 20 | 42U机柜 | AB-13-66-42 | 台 | 17 | 天诚 |  |
| 垂 直 干 线 子 系 统 |
| 21 | 3类50对大对数 | UTP-11-3-50P | 米 | 2030 | 天诚 | 估算，以实际为准 |
| 22 | 4芯室内多模光缆 | GJFJV-4A1b | 米 | 1428 | 天诚 | 估算，以实际为准 |
| 设 备 间 子 系 统 |
| 23 | 100对110配线架 | 110P-3-100 | 个 | 17 | 天诚 |  |
| 24 | 5对连接块 | 110L-5 | 个 | 340 | 天诚 |  |
| 25 | 光纤配线架 | FB-11-1U | 个 | 17 | 天诚 |  |
| 26 | 光纤跳线 | FJ-SC-SC-A1b-3M | 根 | 34 | 天诚 |  |
| 27 | 光纤尾纤 | FF-SC-A1b-1M | 根 | 68 | 天诚 |  |
| 28 | SC8口光纤安装面板 | FB-11-MB-SC-8 | 个 | 17 | 天诚 |  |
| 29 | 光纤空白挡板 | FB-11-MB-KB | 个 | 34 | 天诚 |  |
| 30 | 42U机柜 | AB-13-66-42 | 台 | 2 | 天诚 |  |
| 注：水平及垂直用线量均为估算，请以实际为准！ |
|  |  |  | 上海天诚通信技术有限公司 |

# 五、系统施工安装

## 1、工作区

信息插座一般安装在墙面，使用86型加深金属底盒。特殊场合，如大厅等考虑设置地插。

信息插座与其旁边电源插座应保持20cm的距离，信息插座和电源插座的低边沿线距地板水平面30cm。

考虑到实际施工中有可能出现的问题，将对模块留有3%的冗余。

## 2、水平区

采用走吊顶的轻型槽型电缆桥架,而没有采用过线箱方式。因为这种方式更加适用于大型建筑物。为水平线缆提供机械保护和支持的装配式槽型电缆桥架，是一种闭合式金属桥架，安装在吊顶内，从弱电竖井引向设有信息点的房间，在由预埋在墙内的不同规格的铁管，将线路引到墙上的暗装铁盒内。

综合布线系统的水平布线是放射型的，线路量大，因此线槽容量的计算很重要，按照标准的线槽设计方法，应根据水平线缆的直径来确定线槽的容量，即：线槽的横截面积 = 水平线路横截面积×3

线槽的材料为冷轧合金板，表面可进行相应处理，如镀锌、喷塑、烤漆等，线槽可以根据情况选用不同的规格。为保证线缆的转弯半径，线槽需配以相应规格的分支配件，以提供线路路由的转弯自如。

为确保线路的安全，应使槽体有良好的接地端，金属线槽、金属软管、金属桥架及分配线机柜均需整体连接，然后接地，如不能确定信息出口准确位置，拉线时可先将线缆盘在吊顶内的出线口，待具体位置确定后，再引到信息出口。

## 3、建筑群子系统

建筑群子系统通常涉及两幢上的建筑，其布线距离通常在3KM以内。在建筑群子系统中不仅要考虑同一建筑内各楼层及各房间的线缆敷设，还应该考虑不同楼宇之间连接问题并同时应照顾到各建筑内部原有的网络接入。

在建设群子系统的设计中首先应当考虑的是建筑连接与入口，无论是架空走线还是直埋走线，线缆路的起点和终点几乎老师建筑相连的。这些线路相互之间必须保持隔离以免与人、车辆及供电服务线路发生接触。

建筑群子系统常用的敷设方式为架空、直埋、线缆沟。

## 4、配线架附近的环境要求

由于配线架使用管理子系统，因此它是整个布线系统的核心。它的布局、选型及环境条件的考虑是否恰当，都直接影响到将来信息系统的正常运行及维护、使用的灵活性。在此，将对此提出以下建议：

- 室内照明不低于150Lx；

- 系统是无源布线系统，本身不需要电源。但为了保证在安装、测试及今后维护时可能使用电源，建议安装若干电源插座，每一个电源插座容量不小于300W。

- 根据该楼层上网络设备对电源的实际需求，配备能够满足使用需要的电源系统（包括UPS系统）；

- 配线架应尽量靠近弱电竖井，以方便布线并节省投资；

- 配线架旁网络设备所在地的环境工作温度应保持在18-27℃之间；

- 配线架旁的湿度应保持在30%-50%之间；

- 为确保配线架上各种插座工作性能良好，要求配线间内具有良好的通风，并做到室内无尘；

- 为施工及维护方便，建议楼层配线间的尺寸大于10平方米(布线系统)。

## 5、接地和防雷

所谓接地，简单说来就是各种设备与大地的电气连接。接地的目的是为了使设备正常和安全的运行，以及建筑物和人身的安全，对计算机和通信系统而言，主要是电子设备的信号接地、计算机专用交流地。

良好的接地系统是保证数据安全可靠的传输中必不可少的重要一环，良好的布线系统对接地有严格的要求和规定：

- 从楼层配线架至接地极接地导线的直流电阻不超过1奥姆，并且要永久性的保持其连通。

- 如果网络系统内有数个不同的地极，这些地极要相互连接，以减少地极之间的电位差。

- 布线的金属线槽和管道应该接地以减少阻抗。

- 机柜或机架应当良好接地。

同时，对通信电缆和光缆的进出线，为了考虑防雷，要在进出端将电缆的金属外皮、钢管等与电气设备接地相连，并加装防雷保护装置。

(1)建筑群子系统：由连接两个及以上建筑物之间的缆线和配线设备组成。若采用光缆作为建筑物间网络连接介质，不需要安装避雷器，甚至可以架空铺设。若采用双绞线，则必须穿管埋地敷设。进入建筑后，采用双绞线敷设时，导线必须单独敷设在弱电金属桥架或金属管道内。金属桥架和金属管道与综合接地系统良好连接，充当导线的屏蔽层，不能与强电导线共享强电金属桥架或强电金属管道。

(2)设备间子系统：由进线设备，程控交换机、计算机等各种主机设备及其配线设备组成。它是布线系统最主要的管理区域，通常分为语音管理和数字管理两部分。语音设备管理区子系统连接大楼外的各种线路，经与垂直干线子系统跳接后，连通各语音管理子系统，为防雷电破坏应安装通信避雷柜作为通信线路的第一级防雷措施。连接进出大楼的大对数通信电缆必须埋地敷设，以防进出大楼的通信线路引人的感应雷。数据设备管理子系统即是计算机网络核心设备，是采用大对数双绞电缆作为传输主干缆。需要在机柜中安装计算机网络防雷器，作为计算机网络的第一级防雷措施。若采用光缆作为计算机网络主干线，则绝对避免了雷电影响，是最好的防雷措施。

(3)管理子系统：设置在各层配线间，由配线设备、输入／输出设备等组成。管理子系统也分为数据和语音两部分。语音部分采用BIX安装架固定在墙面上。由接线板，绕线环等组成，需要安装信号避雷器作为通信线路的第二级防雷措施。数据部分采用双绞线作为垂直主干线，也需要在机柜中安装信号避雷器作为计算机网络的第二级防雷措施，防护由于引下线泄放雷电流而形成的电磁场突变所产生的感应雷。

(4)垂直干线子系统：由设备间的配线设备和跳线设备以及设备间至各楼层配线间的连接电缆组成。分为语音主干线和数据主干线两部分。语音主干线按照程控交换机和电信系统的标准和做法，采用屏蔽大对数双绞电缆，因为已在管理区子系统安装了信号避雷器，所以这部分一般不需要再装防雷设备。数据主干线如采用大对数双绞电缆作为数据传输主干缆，因为已在管理区子系统安装了信号避雷器，所以一般也不需要在这部分再安装防雷设备。如采用光缆作为计算机网络主干线，则绝对避免了由于引下线泄放雷电流而形成的电磁场突变产生的感应雷，是最好的防雷措施。

(5)水平干线子系统:由连接管理子系统至工作区子系统的水平布线及信息插座组成。数据点和语音点均采用双绞线敷设在金属桥架和金属管道内。由于金属桥架和金属管道与综合接地系统相连，形成了信号线路的屏蔽层。并且在管理子系统中，已设置防雷保护装置，所以在水平干线子系统中不必再加装防雷装置。

(6)工作区子系统：由连接在信息插座上的各种设备组成。连接计算机网络的数据点由于在管理子系统中已采取了防雷措施，所以在工作区子系统一般不需要再加装防雷设施，若需要利用调制解调器通过语音点连接计算机，由于语音线路与外线连接，则有必要安装信号避雷器，作为末级防雷措施。

# Text boxes

工作区子系统

FIRE

TC

TC

ER

TO

EF

建筑群子系统

水平区子系统

管理区子系统

垂直干线子系统

主设备间子系统